## Slide 1: HW2

## Slide 2: HW2
在HW2中會需要根據AMBA 2.0 實作出AHB BUS，並且將CPU以及SRAM連接上BUS。
而在AHB BUS總共會有4個重要的component
  Master
  Arbiter
  Slave
  Decoder

## Slide 3: HW2
Master signal interface
  在AHB BUS上，可以主動發出request。EX: CPU 若要讀寫取SRAM的資料，可以發出request給bus。

## Slide 4: HW2
Arbiter signal interface
  在AHB BUS扮演著仲裁的腳色。EX:若有兩個以上的master同時發出request，Arbiter必須決定要先讓哪一個master取得bus操作權限。

## Slide 5: HW2
Decoder signal interface
  當Master取得bus操作權限時，master會送出address，decoder負責將address解碼後，才會知道master想要操作哪一個slave

## Slide 6: HW2
Slave signal interface
  負責執行Master所要求的指令
若不實作spilt可忽略

## Slide 7: HW2
詳細的protocol 請參考spec(跟split相關的可以不需要讀，除非你要實作split transfer)
  Ch 3.3 (必讀)
  Ch 3.4 (必讀)
  Ch 3.5 (必讀)
  Ch 3.6 (optional)
  Ch 3.7 (optional)
  Ch 3.8 (必讀)
  Ch 3.9 (必讀)
  Ch 3.11(必讀)
剩下章節不讀也沒關係

## Slide 8: HW2 Q1
在HW2的question1會需要japergold來協助驗證所設計出來的AHB bus是否符合規定
JaperGold說明影片:
  https://drive.google.com/drive/folders/1o_uGh1RoOiOQmPWgfXCS23-WKd3fMrG5

## Slide 9: HW2 Q1
Q1: 只需要驗證AHB BUS 是否符合protocol, 並不需要驗證master wrapper 以及slave wrapper,但還是需要了解master 以及slave的運作流程。
需要完成
  src/AHB/Aribter.sv
  src/AHB/Decoder.sv
  src/AHB/MuxM2S.sv
  src/AHB/MuxS2M.sv
sva 已經幫大家完成，如果你認為有哪一個地方是怪怪的可以做修改。

## Slide 10: HW2 Q1
Arbiter.sv
決定下一個cycle要grant給哪一個master。如果同時有多個master發出request 時，用if else決定優先權，但是最後的else必須要給default master。

## Slide 11: HW2 Q1
Arbiter .sv
由grantMaster決定

## Slide 12: HW2 Q1
Arbiter.sv
會根據目前的grantMaster的HLOCK訊號決定，而HLOCK訊號規範請參考spec page 3-28

## Slide 13: HW2 Q1
Decoder.sv
根據HADDR去判斷此address是屬於哪一個Slave

## Slide 14: HW2 Q1
MuxM2S.sv
請參考spec 3-6 simple transfer

## Slide 15: HW2 Q1
MuxS2M.sv
請參考spec 3-6 simple transfer

## Slide 16: HW2 Q2
在Q2必須將CPU (會有2個master: Data master以及instruction master)、instruction memory以及data memory 連接上BUS。
需要完成
  Master wrapper (必須符合AHB bus的protocol)
  Slave wrapper (必須符合AHB bus的protocol)
Data Master 的優先權應該要比Instruction Master 來的高，因為Data Master並不會無時無刻都去access Bus，但是instruction Master會。因此若instruction Master優先權比Data Master還要來的高的話，會發生deadlock。

## Slide 17: HW2 Q2
Structure Hazard
  當Data Master 與 instruction Master同時要access bus時，Structure Hazard 便會產生。只要暫停CPU pipeline不要被寫入新的值便可以解決值到Data Master讀到資料後。